## Slide 1: Cisco Packet Tracer
Dosen Pengampuh
MARDIANTO,S.Kom,.M.Cs

## Slide 2: Range IP address Versi 4

## Slide 3: Configurasi Cisco Packet Tracer dengan Peralatan HUB

## Slide 6: Configurasi Router Cisco

## Slide 7: Jika Port Tidak Muncul Seperti Fa0/0 Maka Pilih Option References Kemudian Centangki Yang ini

## Slide 8: Untuk Roter 0
Router > Ena
Router # Conf t
Router (Config)#Int f0/0
Router(Config-if) #Ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(Config-if)#Band 1000
Router(Config-if)#No shut
Router(Config-if)#end

## Slide 9: Untuk Roter 0
Router > Ena
Router # Conf t
Router (Config)#Int f0/1
Router(Config-if) #Ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(Config-if)#Band 1000
Router(Config-if)#No shut
Router(Config-if)#end

## Slide 10: Untuk Roter 1
Router > Ena
Router # Conf t
Router (Config)#Int f0/0
Router(Config-if) #Ip add 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(Config-if)#Band 1000
Router(Config-if)#No shut
Router(Config-if)#end

## Slide 11: Untuk Roter 1
Router > Ena
Router # Conf t
Router (Config)#Int f0/1
Router(Config-if) #Ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(Config-if)#Band 1000
Router(Config-if)#No shut
Router(Config-if)#end

## Slide 12: Untuk Roter 2
Router > Ena
Router # Conf t
Router (Config)#Int f0/0
Router(Config-if) #Ip add 192.168.2.2 255.255.255.0
Router(Config-if)#Band 1000
Router(Config-if)#No shut
Router(Config-if)#end

## Slide 13: Untuk Roter 2
Router > Ena
Router # Conf t
Router (Config)#Int f0/1
Router(Config-if) #Ip add 192.168.3.2 255.255.255.0
Router(Config-if)#Band 1000
Router(Config-if)#No shut
Router(Config-if)#end

## Slide 14: Configurasi Routing
Router > Ena
Router # Conf t
Router (Config)#Router Eigrp 100
Router(Config-if) #Network 192.168.1.0
Router(Config-if)# Network 192.168.2.0
Router(Config-if)#Network 192.168.3.0
Catatan : Konfigurasi Ini Dilakukan Disemua router yang terhubung yaitu router 0, 1, 2

## Slide 15: Sekian dan Terimah Kasih